## Slide 1
基于物联网的WU-Link造物入门
送给妈妈的计时器

## Slide 2
课程思路
01.
点阵屏模块指令
按键模块指令
变量模块
综合作品制作

## Slide 3
课程思路
PART 01
01

## Slide 4
课程思路
01.
1、点阵屏模块指令
“点阵屏显示数”指令
“点阵屏显示文本”指令
“点阵屏清除”指令
任务一：在点阵屏上显示指定的文本/数字

## Slide 5
“声明变量类型并赋值”指令
2、按键模块指令
课程思路
01.
“读板载按键值”指令
任务二：在点阵屏上显示按键的值
3、变量模块
新建变量

## Slide 6
课程思路
01.
4、作品制作
任务三：制作计时器
5、拓展与思考
任务四：用按键控制计时器

## Slide 7
认识模块与指令
PART 02
02

## Slide 8
认识指令
属于“点阵屏”类别指令；可以设置WU-Link点阵屏显示参数指定的文本内容。当输入字母数超过四个，就会以滚动方式显示。
属于“点阵屏”类别指令；用这个指令可以设置WU-Link点阵屏显示参数指定的数。
属于“点阵屏”类别指令；使用这个指令可以清除WU-Link点阵屏原来的显示内容，为显示新的内容做准备。
“点阵屏显示文本”指令
“点阵屏显示数“指令
“点阵屏清除”指令

## Slide 9
试一试
让点阵屏显示指定的文本或者数字！
如何才能够在点阵屏上同时显示字母和数字？

## Slide 10
认识按键
WU-Link面板中央左右两边各有一个按键，其中左边这个按键编号是“A”，右边编号为“B”.按键其实就是一种开关，它有“按下”和“弹起”两种状态：一般默认是“弹起”；当用手指按住按键帽往下按、并且保持不动的时候，就处于“按下”状态；松开手指，按键又会重新处于“弹起”状态。
“按键”模块
属于“板载”类别指令；使用这个指令可以读取WU-Link板载按键的值。指令默认是读取按键“A”的值；可以单击打开下拉列表参数，从中选择读按键“A”还是“B”的值。
“读板载按键值”指令

## Slide 11
试一试
在点阵屏上显示按键的值
记录当按键 “弹起”状态时，该指令返回的值是什么？当按键被“按下”时，指令返回值是什么？

## Slide 12
认识变量
属于“变量”类别指令；用于声明指定变量的类型并对这个变量赋值。
第一个参数是选择需要声明的变量名称。
第二个参数是所要声明的变量类型，其中最常用的是整数、小数、字符串。
第三个参数是具体的赋值，需要组合其它指令。
新建变量
“声明变量类型并赋值”指令
要在点阵屏上显示这个不断变化的数，需要新建变量。WU‐Link程序中的变量名与Scratch一样，除了可以使用字母和数字作为变量名以外，还可以使用中文作为变量名；变量名最好有一定的意义。

## Slide 13
PART 03
03
作品制作 计时器

## Slide 14
试一试
使用所学习的指令，制作一个从“1”开始计时到“10”结束的计时器
提示：计时器的数值会自动变化，从一个初始值开始依次递增或者依次递减。所以需要用到变量！

## Slide 15
作品制作
03.
代码讲解
声明变量需要在初始化中进行，只执行一次！
表示倒计时10次
程序每重复一次，计时数就加1
表示每次执行都清楚一次点阵屏
让程序重新开始计时

## Slide 16
试一试
使用按键控制计时器
要求：也就是如果“读板载按键A”指令的值等于“1”，计时器开始计时，点阵屏重复执行从“1”显示
到“10”。计时结束后继续处于判断状态，等待再次按下按键重新计时。

## Slide 17
作品制作
03.
代码讲解
判断语句

## Slide 18
拓展与思考
能不能把WU-Link面板上的按键“B”也用上，用按键“B”调整计时器需要计时的值。比如按一下这个按键在点阵屏上 显示“10”，再按一下分别显示“20”、“30”……；
需要计时的数值确定后，按按键“A”开始倒计时，倒计时结束后闪烁最后显示的数字“0”。